## Slide 1: Starget
Revue de projet – Eos
Auteur : Sylvain BROCAS

## Slide 2: Qu’est-ce que Starget
Monture Goto portable et économique pour l'astrophotographie avec un APN (DSLR).
Objectifs du projet :
  Permettre le suivi précis des objets célestes pour des expositions longues.
  Offrir une solution abordable et facilement transportable pour les astrophotographes amateurs.
  Objectifs personnels (défi, apprentissage, …)

## Slide 3: Utilité d’une monture astronomique
Dispositif qui soutient et oriente un instrument d'observation permettant le suivi précis des objets célestes malgré la rotation terrestre.
Utilité d'une monture astronomique :
  Suivi des objets célestes : En compensant le mouvement de la Terre, la monture maintient les astres dans le champ de vision, facilitant leur observation prolongée.
  Astrophotographie : Une monture stable et précise est essentielle pour capturer des images nettes des corps célestes, en évitant les traînées lumineuses dues au déplacement apparent des étoiles.
  Pointage précis : Elle permet de diriger l'instrument vers des coordonnées spécifiques du ciel, aidant à localiser des objets astronomiques d'intérêt.

## Slide 5: Exigences
Charge utile : Supporter un DSLR avec des objectifs jusqu'à 300 mm de focale, pour une charge totale de 2 à 3 kg.
Portabilité : Conception légère et compacte, adaptée au transport dans un sac à dos standard.
Consommation électrique : Faible, adaptée aux sorties sur le terrain.
Contrôle : Pilotage via un PC utilisant le logiciel d'astrophotographie NINA.

## Slide 6: Architecture de Starget
Conception d’une monture astro
  Mécanique :
    2 axes (motorisés) – au besoin : réducteurs
    Structure encaissant les efforts
  Electronique :
    « Cerveau » : Composant gérant le comportement de la monture et capable de recevoir des ordres du contrôle
    «Yeux» : Capteurs divers (fin de course, position, GPS,… selon options et choix technologiques)
    Muscles :Moteurs (et leurs drivers)
  Logiciel :
    Logiciel de contrôle : Logiciel PC (Nina, Ekos, …), App android (Sky safari)
    Logiciel embarqué : Contrôle le hardware
    Interface (driver) : Fait le lien entre le contrôle et l’embarqué (ASCOM, INDI)

## Slide 7: Architecture de Starget
Fonctionnement de la monture
Logiciel de Contrôle
Instruction (ex : pointer un astre)
Driver
Interprétation instruction
Monture
Exécuter des actions (mouvement, lecture capteur, calcul, …)
Paramètres : coordonnées astre, Vitesse movement, …
Récup. Paramètres
Informer contrôle du début de l’opération
Détecter réussite/échec des actions
Driver
Si erreur : prévenir logiciel contrôle  suite gérée par ce dernier
Si réussite : notifier logiciel de contrôle

## Slide 8: Conception électronique
Choix technologiques et avancement du développement

## Slide 9: Conception électronique
Carte de contrôle : ESP32-C6-WROOM-N16
Motorisation : Moteur pas à Pas Nema17
Stepper Driver : TMC2209
Capteurs :
  A déterminer exactement
Alimentation :
  Sur batterie externe (entrée possible 5 à 20V)
  Composants et niveaux de tension à déterminer

## Slide 10: Carte de contrôle
ESP32-C6-WROOM-N16
  Plateforme ESP32  très commun, communauté développée
  Puce Wifi  Contrôle de la monture à distance
  Bonne puissance, faible consommation
  Programmation : Micropython X.X.X

## Slide 11: Motorisation et drivers
Choix technologique : Moteur pas à pas
  Positionnement précis
  «blocage» de la position
  Plage de vitesses accessibles acceptable
Choix du moteur : NEMA17
  Économique (moteur typique d’imprimante 3D facile a trouver
  Plusieurs versions ± chères selon résolution notamment
Choix driver : TMC2209
  Driver économique, «silencieux», contenant toutes les options nécessaires

## Slide 12: Capteurs
Recherche des capteurs nécessaires
  A priori :
    Capteur home (sûrement capteur effet hall + aimant incrusté dans la carcasse)
    Capteur position angulaire des moteurs si pas trop cher
    Capteur GPS éventuellement pour MAJ l’emplacement de l’utilisateur, avoir l’heure locale  calculs

## Slide 13: Conception logicielle
Choix technologiques et avancement du développement

## Slide 14: Conception logicielle
Logiciel de contrôle : NINA
Driver : Conception maison basée sur la techno ASCOM Alpaca
Logiciel embarqué : Conception maison
Embarqués dans l’esp32

## Slide 15: Conception logicielle : Driver
Choix technologique : Alpaca
  Interface entre Contrôle (NINA) et Embarqué (ESP/32)
  Basé sur une structure d’API REST peut être hébergé directement sur l’ESP32
Logiciel de contrôle
Instruction (ex : pointer un astre)
Serveur Alpaca (Embarqué)
Redirige la requête sur le bon endpoint
Requête au serveur Alpaca
Parse les paramètres

## Slide 16: Conception logicielle : Embarqué

## Slide 17: Conception mécanique

## Slide 18: Conception mécanique : Choix de l’architecture
Il existe principalement deux types de montures :
  Monture azimutale : Permet des mouvements horizontaux et verticaux. Simple à utiliser, elle est idéale pour les débutants, mais nécessite des ajustements constants pour suivre les objets célestes. Astroshop
  Monture équatoriale : Alignée avec l'axe de rotation terrestre, elle facilite le suivi des astres en ne nécessitant qu'un seul axe de mouvement, ce qui est particulièrement avantageux pour l'astrophotographie.

## Slide 19: Conception mécanique : Choix de l’architecture
Choix technologique : Monture équatoriale

## Slide 20: Tests et validation

## Slide 21: Tests et validation
Etats d’avancement :
  Driver Alpaca : Connexion à NINA OK – quelques lenteurs à l’exécution
    Rechercher sources lenteurs
  Mécanique :
    Exploration pistes différentes technos réducteurs
      Architecture intéressante trouvée, imprimable 3D, également accessible par découpe (laser, jet d’eau)
    Exploration de la structure globale et de l’encombrement envisageable
  Electronique

## Slide 22: Perspectives d’amélioration

## Slide 23: Perspectives d’amélioration
Évolutivité :
  Version 1 : Réponse correcte aux commandes NINA et capacité de pointage des objets.
  Version 2 : Améliorations avec l'ajout de fonctionnalités telles qu'une mini powerbox intégrée et de meilleures performances.
  Version 3 : Fonctionnalités avancées incluant le plate solving, le Goto, l'autoguidage, etc.

## Slide 24: Fin et questions