## Slide 1: Starget
Revue de projet – Eos
Auteur : Sylvain BROCAS

## Slide 2: Présentation du projet
Descriptif et raison d’être du projet

## Slide 3: Qu’est-ce que Starget
Monture Goto portable et économique pour l'astrophotographie avec un APN (DSLR).
Objectifs du projet :
  Permettre le suivi précis des objets célestes pour des expositions longues.
  Offrir une solution abordable et facilement transportable pour les astrophotographes amateurs.
  Objectifs personnels (défi, apprentissage, …)
Présentation du Projet

## Slide 4: Utilité d’une monture astronomique
Dispositif qui soutient et oriente un instrument d'observation permettant le suivi précis des objets célestes malgré la rotation terrestre.
Présentation du Projet

## Slide 5: Utilité d'une monture astronomique :
Suivi des objets célestes : En compensant le mouvement de la Terre, la monture maintient les astres dans le champ de vision, facilitant leur observation prolongée.
Astrophotographie : Une monture stable et précise est essentielle pour capturer des images nettes des corps célestes, en évitant les traînées lumineuses dues au déplacement apparent des étoiles.
Pointage précis : Elle permet de diriger l'instrument vers des coordonnées spécifiques du ciel, aidant à localiser des objets astronomiques d'intérêt.
Présentation du Projet

## Slide 6: Aspects généraux du projet
Cahier des charge et structure du projet

## Slide 7: Exigences
Critère | Description
Charge utile | Supporter un DSLR avec des objectifs jusqu'à 300 mm de focale, pour une charge totale de 2 à 3 kg.
Portabilité | Conception légère et compacte, adaptée au transport dans un sac à dos standard.
Consommation électrique | Faible, adaptée aux sorties sur le terrain.
Contrôle | Pilotage via un PC utilisant le logiciel d'astrophotographie NINA.
Aspects Généraux du Projet

## Slide 8: Architecture de Starget
Conception d’une monture astro
  Electronique :
    « Cerveau » : Composant gérant le comportement de la monture et capable de recevoir des ordres du contrôle
    «Yeux» : Capteurs divers (fin de course, position, GPS,… selon options et choix technologiques)
    « Muscles » : Moteurs (et leurs drivers)
  Logiciel :
    Logiciel de contrôle : Logiciel PC (Nina, Ekos, …), App android (Sky safari)
    Logiciel embarqué : Contrôle le hardware
    Interface (driver) : Fait le lien entre le contrôle et l’embarqué (ASCOM, INDI)
  Mécanique :
    2 axes (motorisés) – au besoin : réducteurs
    Structure encaissant les efforts
Aspects Généraux du Projet

## Slide 9: Architecture de Starget
Fonctionnement de la monture
Aspects Généraux du Projet

## Slide 10: Architecture de Starget
Fonctionnement de la monture
Logiciel de Contrôle
Instruction (ex : pointer un astre)
Driver
Interprétation instruction
Monture
Exécuter des actions (mouvement, lecture capteur, calcul, …)
Paramètres : coordonnées astre, Vitesse movement, …
Récup. Paramètres
Informer contrôle du début de l’opération
Détecter réussite/échec des actions
Driver
Si erreur : prévenir logiciel contrôle  suite gérée par ce dernier
Si réussite : notifier logiciel de contrôle
Aspects Généraux du Projet

## Slide 11: Conception électronique
Choix technologiques et avancement du développement

## Slide 12: Choix des composants
Carte de contrôle : ESP32-C6-WROOM-N16
Motorisation : Moteur pas à Pas Nema17
Stepper Driver : TMC2209
Capteurs :
  A déterminer exactement
Alimentation :
  Sur batterie externe (entrée possible 5 à 20V)
  Composants et niveaux de tension à déterminer
Conception Électronique

## Slide 13: Carte de contrôle
ESP32-C6-WROOM-N16
  Plateforme ESP32  très commun, communauté développée
  Puce Wifi  Contrôle de la monture à distance
  Bonne puissance, faible consommation
  Programmation : Micropython
Conception Électronique

## Slide 14: Motorisation et drivers
Choix technologique : Moteur pas à pas
  Positionnement précis
  «blocage» de la position
  Plage de vitesses accessibles acceptable
Choix du moteur : NEMA17
  Économique (moteur typique d’imprimante 3D facile a trouver
  Plusieurs versions ± chères selon résolution notamment
Choix driver : TMC2209
  Driver économique, «silencieux», contenant toutes les options nécessaires
Conception Électronique

## Slide 15: Capteurs
Recherche des capteurs nécessaires
  A priori :
    Capteur “Home” (sûrement capteur effet hall + aimant incrusté dans la carcasse)
    Capteur position angulaire des moteurs si pas trop cher
    Capteur GPS éventuellement pour MAJ l’emplacement de l’utilisateur, avoir l’heure locale  calculs
Conception Électronique

## Slide 16: Conception logicielle
Choix technologiques et avancement du développement

## Slide 17: Structure logicielle
Logiciel de contrôle : NINA
Driver : Conception maison basée sur la techno ASCOM Alpaca
Logiciel embarqué : Conception maison
Embarqués dans l’ESP32
Conception Logicielle

## Slide 18: Choix technologique
Alpaca
  Interface entre Contrôle (NINA) et Embarqué (ESP32)
  Basé sur une structure d’API REST peut être hébergé directement sur l’ESP32
Conception Logicielle

## Slide 19: Choix technologique
Alpaca
  Interface entre Contrôle (NINA) et Embarqué (ESP32)
  Basé sur une structure d’API REST peut être hébergé directement sur l’ESP32
Logiciel de contrôle
Instruction (ex : pointer un astre)
Serveur Alpaca (Embarqué)
Redirige la requête sur le bon endpoint
Logiciel embarqué
Execute les commandes avec les paramètres parsés
Parse les paramètres
Renvoie un statut (échec/succès)
Requête au serveur Alpaca
Conception Logicielle

## Slide 20: Conception logicielle : Embarqué
Logiciel hybride, intègre :
  Interface Contrôle/Embarqué (driver)
  Fonctions de commande des capteurs & actuateurs (moteurs, …)
Programmation en Micropython
ESP 32 : performances & mémoire limitées
Conception Logicielle

## Slide 21: Conception mécanique
Choix technologiques et avancement du développement

## Slide 22: Choix de l’architecture
Il existe principalement deux types de montures :
  Monture azimutale : Permet des mouvements horizontaux et verticaux. Simple à utiliser, mais nécessite des ajustements sur 2 axes pour suivre les objets célestes.
  Monture équatoriale : Alignée avec l'axe de rotation terrestre, elle facilite le suivi des astres en ne nécessitant des ajustements que sur un axe de mouvement, ce qui est particulièrement avantageux pour l'astrophotographie.
Conception Mécanique

## Slide 23: Choix de l’architecture
Choix technologique : Monture équatoriale
  « Equatorial Wedge » : Aligner l’axe principal avec l’axe de rotation de la Terre  Sera étudié plus tard
  Monture : RA/Dec motorisés pour explorer toute la voûte céleste  Sujet d’étude principal
Conception Mécanique

## Slide 24: Choix du reducteur
Piste intéressante : Compound Split Ring Planetary Gear
  Découvrir le mécanisme (auteur video & spreadsheet : David Hartkop)
    Mélange entre un train épicycloidale et un Strain Wave Gear (= Harmonic Drive)
    Très gros rapports de réduction possibles avec un faible encombrement
  Spreadsheet pour la conception
Conception Mécanique

## Slide 25: Conception d’un CSRP Gear
Etapes :
  Composition du coeff. de réduction
  Superposition de 2 trains épicycloïdaux concentriques
  Ajout d’un roulement pour le guidage
  Détails (lamages, passages de vis, jeux fonctionnels)
Conception Mécanique

## Slide 26: Design préliminaire : Monture
Restriction moyens de fab. : impression 3D, découpe Laser/Jet d’eau
Design simple, léger, minimaliste
  Possible car charges prévues faibles
  Limiter tout de même phénomènes de flexion
  Prévoir l’espace pour :
    2 réducteurs + moteur
    Electronique embarqué & câbles
    Passage des outils de montage
  Piste de réflexion : Etanchéité, Ventilation ?
Conception Mécanique

## Slide 27: Tests et validation
Ce qui a déjà été testé, réalisé ou validé

## Slide 28: Etats d’avancement
Driver Alpaca :
  Connexion à NINA OK – quelques lenteurs à l’exécution
    Techno validée  Rechercher sources lenteurs
Mécanique :
  Test design du CSRP Gear (Impression 3D)
    Encombrement et fabricabilité validés  Besoin de développement pour affiner les performances
  Exploration de la structure globale et de l’encombrement envisageable
    Via Modèle Onshape
Electronique
  Contrôle des moteurs compliqué
    Besoin de concevoir un « banc d’essai » pour des essais moins bricolés
  Quelques composants grillés
    Besoin de concevoir une carte d’alim dédiée
Tests et Validation

## Slide 29: Test du design du réducteur
Amélioration de design – Impression résine
Design original – Impression résine
Augmentation des jeux
Diminution matière consommée
Tests et Validation

## Slide 30: Test du design du réducteur
Test motorisé – Avec couvercle
Test motorisé – Sans couvercle
Tests et Validation

## Slide 31: Tests de l’électronique
Test du capteur à effet Hall
Test du capteur à effet Hall
Tests et Validation

## Slide 32: Perspectives d’amélioration

## Slide 33: Évolutivité
Version 1
  Réponse correcte aux commandes NINA et capacité de pointage des objets.
Version 2
  Améliorations avec l'ajout de fonctionnalités telles qu'une mini powerbox intégrée et de meilleures performances.
Version 3
  Fonctionnalités avancées le contrôle via une App ( sans PC)
Perspectives d’amélioration

## Slide 34: Fin et questions
Merci de votre attention !